## Slide 1: Název práce: Počítačové modelování dynamických magnetických systémů a vývoj magnetických převodovek Jméno: Ondřej Sedláček Škola: Gymnázium Christiana Dopplera Kraj: Hlavní město Praha
Obor: č. 2 Fyzika

## Slide 2: Obsah
Účel práce
Relevantní parametry a model
Vývoj a ověření simulace
Magnetická vazba
Přenos momentu síly
Návrh magnetické převodovky
Evaluace návrhu magnetické převodovky

## Slide 3: Účel práce
Inspirace: 10. úloha TMF
  Vezměte několik identických prstových točítek a připevněte k jejich koncům neodymové magnety. Pokud umístíte točítka v rovině vedle sebe a točíte jedním z nich, ostatní se začnou otáčet jen vlivem magnetického pole. Prozkoumejte a vysvětlete tento jev.
Účel:
  Řešení úlohy
    Matematický popis, model
    Třecí síly
    Vývoj simulačního softwaru
    Magnetická vazba
    Přenos momentu síly
  Tvorba magnetické převodovky pomocí získaných poznatků
  Měření vlastností magnetické převodovky

## Slide 4: Relevantní parametry
Konfigurace:
  Relativní pozice spinnerů
  Úhlové rychlosti
  Fáze
  Nasměrování magnetů – vertikální, odstředivé, tečné
  Přitahování / Odpuzování
Tření – konstantní složka (), kvadratická složka ()
Vlastnosti spinneru
  Poloměr/velikost
  Počet ramen
  Moment setrvačnosti ()
Magnetická síla, velikost a jakost
Vertikální
Odstředivé
Tečné

## Slide 5: Model
Magnetická interakce
  Použity byly krychlové NdFeB magnety (5mm, jakost N35)
  Každá magnet je modelován jako magnetický dipól
  Silová interakce:
  Momentová interakce kvůli tvořenému magnetickému poli:
Další síly působící na spinner – nejsme schopni simulovat:
  Koncentrické síly na ložisko spinneru => zvýšené tření
  Oscilace a chrastění ložisek
Magnetický dipólový moment:

## Slide 6: Simulace
Diskrétní simulace = předpovídání budoucího stavu z momentálního stavu (časová diskretizace)
Pro zlepšení odhadu je použita metoda Runge-Kutta 4. stupně
https://rudytak.github.io/cdn/TMF37task10/index.html

## Slide 7: Magnetické vázání
Dva spinnery (z nichž je jeden hnaný) rotující přibližně stejnou rychlostí => magnetické vázání (udržování stejné rychlosti)
Pomalé změny rychlosti hnaného spinneru vázání nenaruší; rychlé změny mohou vázání přerušit
Čím nižší je hnací rychlost, tím menší je interval přijatelných rychlostí hnaného spinneru pro vázání
Jiné poměry rychlostí (módy) jsou také možné, ale interval přijatelný rychlostí se zmenšuje
Možné módy (2:1, 3:1, …, 1:2, 1:3)

## Slide 8: Magnetické vázání - simulované

## Slide 9: Přenos momentu síly
Přenos momentu byl měřen v závislosti na: vzdálenosti spinnerů, počtu magnetů

## Slide 10: Magnetické modulátorové převodovky - princip
Modulátor při správném navržení moduluje MIČ vnějšího rotoru tak, aby odpovídaly vnitřnímu počtu PP
Fixovaný modulátor:
Fixovaný vnější rotor:
Počet PP:
Počet modulátorových nástavců:

## Slide 11: Vlastní návrh (2. verze)
  Modulátorový převodovka s poměrem 1:3
  3D návrh: Fusion 360
  Složeno z 5 částí:
    Vnitřní rotor
    Modulátor tělo
    Modulátor víko
    Vnější rotor tělo
    Vnější rotor víko
  Použity magnety NdFeB N42 3x4x22mm
  Modulace pomocí transformátorových plechů

## Slide 12: Detail návrhu

## Slide 13: Parametry návrhu

## Slide 14: Shrnutí
Byl vytvořen design základní magnetické převodovky, která podstoupila základní testování
  Sledování a popis magnetického vázání a představení vhodné aparatury
  Určení přenášeného momentu síly
  Funkční simulaci, která byla ověřena experimentem
  Analytické řešení třecích sil působících na spinner
  Představení metodiky pro určení momentu setrvačnosti a remanence